| Kemislange UHMW-PE All-round suge/tryk slange til syrer/solventer |  |
| --- | --- |
| Velegnet til transport af industrielle kemikalier, syrer-baser-solventer m.m. Kan leveres med flere forskellige typer fittings, for eks. Flanger, Triclamps eller BSP gevind fittings. Fittings monteres med rustfri DIN2817 spændbakker. Fremstillet iht. EN12115 |
| BS nr. Indvendig dia. mm. Udvendig dia. mm. Arb. Tryk bar Bøjnings radius mm. Vægt gram/ meter 1201690-0190 19 31 16 90 674 1201690-0250 25,4 37 16 120 826 1201690-0320 32 44 16 152 1044 1201690-0380 38 51 16 185 1393 1201690-0500 50,8 67 16 250 2245 1206090-0750 76,2 92 16 410 3223 |

# Text boxes

- Indv. Glat UHMW-PE liner, udv. grøn EPDM

- Temperaturområde :  -40° C / +80° C

- Arb.tryk 16 bar  -  vacum 0,92 bar

- Stålspiral samt 2 antistatiske wirer