| Composite slange gas-retur. Type VR med PP liner og ALU spiraler. |  |
| --- | --- |
| Composite slange til tankbiler for opsamling af dampe (gas-retur) Slangerne leveres kun færdigpresset med fittings, typisk udv. BSP gevind, hvorpå der kan monteres TW-koblinger. Fittings-materiale : Stål, rustfrit stål eller ALU Slangerne kan leveres med eget navn/logo påtrykt (ved min. 30 mtr) |
| BS nr. Indvendig dia. mm. Max længde Arb. Tryk bar Bøjnings radius mm. Vægt kg/mtr 26-050-9 2” (50 mm) 35 mtr. 7 180 1,00 26-075-9 3” (75 mm) 35 mtr. 7 270 1,70 26-100-9 4” (100 mm) 35 mtr. 7 305 2,97 |

# Text boxes

- Indv./udvendig Polypropylen

- Spiraler indv./udvendig galvaniseret stål

- Temperaturområde:  -20° C / +100° C