| Composite slange i polypropylen. Let og fleksibel slange til mineralske olieprodukter og lettere kemikalier, type AAE med spiraler i Aluminium |  |
| --- | --- |
| Letvægts-slange med spiraler i ALU, velegnet som udleverings-slange på tankbiler. Slangerne leveres kun færdigpresset med fittings, typisk udv. BSP gevind, hvorpå der kan monteres eksempelvis TW-koblinger Fittings-materiale : Stål, rustfrit stål eller ALU Slangerne kan leveres med eget navn/logo påtrykt (ved min. 30 mtr.). |
| BS nr. Indvendig dia. mm. Max længde Arb. Tryk bar Bøjnings radius mm. Vægt kg/mtr 26-025-2 1” (25 mm) 35 mtr 10 51 0,37 26-032-2 1 ¼” (32 mm) 35 mtr. 10 55 0,48 26-038-2 1 ½” (38 mm) 35 mtr. 10 78 0,65 26-050-2 2” (50 mm) 35 mtr. 10 142 1,00 26-075-2 3” (75 mm) 35 mtr. 10 218 1,70 26-100-2 4” (100 mm) 35 mtr. 10 240 2,97 |

# Text boxes

- Indv./udvendig Polypropylen

- Spiraler indv./udvendig ALU

- Temperaturområde:  -20° C / +100° C