| Multifood Levnedsmiddelslange Transparant PVC slange med spiral, godkendt iht. EU1935/2004 |  |
| --- | --- |
| Glat og fleksibel fødevareslange for flydende levnedsmidler, Phtalat fri og godkendt iht. EU1935-2004. Testet med simulant A (PH <4.5), simulant B (PH <4.5), simulant C (alkohol-holdige væsker op til 50%), samt simulant D. Indvendig og udvendig glat, transparant, klarer 90% vacuum |
| BS nr. Indvendig dia. mm. Udvendig dia. mm. Arb. Tryk bar Bøjnings radius mm. Vægt gram/ meter 2102060-0250 25 32,6 8 175 400 2102060-0320 32 40,0 8 235 550 2102060-0380 38 47 8 270 700 2102060-0500 2102060-0630 2102060-0750 50 63,4 75 60 76 88 8 7 5 350 440 525 1000 1670 1900 2102060-1000 100 116 4 700 3300 |

# Text boxes

- Indv. Hayfood materiale/udv. PVC

- Temperaturområde :  -5° C / +60° C

- Ruller a 50 mtr.